Impresora para grabadores :  Jean Santos le 05/12/2008

Para transferir facilmente el dibujo impreso sobre la pieza que se desea grabar , es necesario quitar de la impresora el rollo que calienta  el toner . De ese modo el  toner no se fija en la hoja transparente y puede transferirse facilmente .

Si  se desenchufa el rollo, la impresora no arranca pues esta esperando que el rollo esté caliente. Se necesita ponerle en el circuito donde mide la temperatura una  resistencia electrica cuyo valor corresponde al de la temperatura alta del rollo. Vamos a ver como hacer la transformacion

Ojo : Una vez  transformada la impresora solo podra servir para grabados .

Se necesita :

1 impresora Laserjet 5L   o Laserjet 6L   o Laserjet 1100

1 pinzas cortantes , destornilladores , soldador electrico, cinta aislante y une resistencia de 8,2 K Ohmios  y ½ watio  ( color  gris ,rojo, rojo)

1) Abrir el capote de delante y desmontarlo , sacar el cartucho de toner

2) desmontar los 5 tornillos philipps ( 2 arriba y 3 detras)

3) declipsar el capote trasero :

4)Con el destronillador levantar el capote para quitar los enganches de plastico en la parte baja y desmontar el capote

5) desmontar el rollo de la salida  del papel :

6)quitar los tornillos que tienen el capote que va por encima del rollo calentador :

- Quitar el  capote  y aparece el rollo calentador (negro)

8)Cortar los 2 hilos da la izquierda a 3cm del enchufe

9)Cortar los 2 hilos de la derecha del rollo y aislarlos con cinta aislante electrica

10)desmontar el rollo calentador :

11) soldar la resistencia de 8200 ohmios en los hilos que salen del enchufe de derecha ( captador de temperatura)

12) Aislar la resistencia con la cinta aislante electrica :

13) en el capote de delante descolar  el plastico que sirve de guia para la salide del papel

14) colar este pedazo de plastico el palpador que sirve para controlar que sale correctamente la hoja de papel (delante del rollo rojo)

15) montar el capte de plastico con sus 5 tornillos :

16)Montar el cartucho de toner :

17) en el capote de delante  , cortar y arrancar  el cajon de plastico que sirve a sacasr la hoja hacia arriba :

18) Par aque salga correctamente el papel es necesario recortar el capote de delante como dibujado en rojo . El corte se hace con una sierra a mano :

19) Montar el capote de delante .

20) Ya esta lista la impresora de grabador .Y pesa un poco menos , al lado tenemos las piezas que han sido desmontadas :