Modification  imprimante LASER  pour transfert des dessins à graver.

Par Jean Santos le 01/01/2008

1° Ouvrir l’imprimante et enlever la cartouche de toner

2° Repérer le rouleau d’entraînement sous la cartouche et le four

3°Mettre en place une feuille de Mylar de dimension ½ A4, juste après le rouleau d’entraînement  qui est  sous la cartouche de toner . Faire tenir la feuille par un morceau de ruban adhésif placé au plus près du rouleau.

4°Remettre en place la cartouche de toner

5° Replier la feuille de mylar vers le haut de façon à fermer le capot de l’imprimante

6° Charger l’imprimante avec une seule feuille de mylar : Attention , utiliser uniquement une ½ A4  car avec cette méthode seule la partie supérieure de la feuille va être imprimée . Je la positionne pour que l’impression se fasse sur la face brillante de la feuille.

Je procède ensuite de façon classique , je travaille l’image à transférer avec Photoshop pour avoir une image miroir et je place le dessin en haut de la page format 21x29 cm. Je lance ensuite l’impression. Une fois l’impression lancée l’imprimante va s’arrêter au bout de quelques secondes : C’est dû à l’automatisme de l’imprimante. Comme la feuille n’est pas rentrée dans le four cela crée une erreur et l’imprimante se met à l’arrêt . Mais ce n’est pas grave puisqu’elle a eu le temps d’imprimer le premier 1/3 d’un A4 , ce qui suffit pour la plupart des transferts de gravure.

7° J’ouvre alors l’imprimante et tire à la main la demi feuille transparente dont la partie arrière est encore engagée dans la cartouche de toner . Attention pendant cette manip et par la suite : EVITER de toucher le dessin qui a été imprimé, comme le toner n’a pas été cuit dans le four il est très fragile et va partir très facilement  ( mais c’est justement ce qui est intéressant par la suite ) .

Une fois la feuille imprimée enlevée, recommencer l’opération N°5 . Ensuite une fois le capot fermé je dois mettre l’imprimante hors tension pour remettre à zéro l’erreur qu’elle a faite , ensuite je la recharge comme en 6° et elle est de nouveau prête à imprimer.

8° Je prépare la plaque à graver en passant de la bombe qui sert a coller les papiers comme des post its . On en met peu en 2 passes croisées et cela sèche tout de suite.

9° Je découpe alors la partie à transférer.Attention éviter de la toucher , et il faut avoir stocké la feuille avec la partie brillante vers le haut et ne pas avoir posé quelque chose dessus , sinon adieu toner….

10° Je positionne le texte : Attention c’est délicat , il faut le présenter au dessus sans que le toner ne touche la colle , une fois bien centré ( le papier transparent facilite le centrage) il suffit de le poser  et de le lisser au doigt .

11° Pour améliorer le transfert je me sers du ciseau comme d’un brunissoir . Je décolle ensuite délicatement la feuille transparente.

Et voilà c’est prêt à graver , vous remarquerez qu’il ne reste presque plus de toner sur la feuille transparente à gauche . 90% du toner a été transféré et si le brunissage et le passage du spray sont bien faits on parvient  à 100% de toner transféré. Le spray n’est pas trop gênant et ne s’écaille pas lors de la gravure . Le seul petit inconvénient est que les copeaux ont tendance à rester collés sur l’outil, mais ils sont faciles à « essuyer »…

BONNES GRAVURES